Предисловие

Спасибо за установку автоматических раздвижных дверей с приводом NABCO.

Данное руководство описывает безопасную эксплуатацию автоматических раздвижных дверей NABCO владельцем или ответственным персоналом по обслуживанию привода.

Перед эксплуатацией дверей, обязательно убедитесь, что вы внимательно прочли данную инструкцию и полностью поняли его содержание.

Важная информация

Общие правила безопасности

Обязательно соблюдайте следующие меры предосторожности для безопасной работы данных дверей.

Перед использованием дверей, внимательно прочтите данное руководство и соблюдайте указанные в нем инструкции и предупреждения, чтобы избежать травм, а также материального ущерба.

Кроме того, никогда не делайте того, что не указано в данной инструкции.

Разборка и модификация

Никогда не разбирайте и не модифицируйте данные двери.

Корпорация Nabtesco и ООО «ЭНТЕК» не несут ответственности за любые убытки или проблемы, вызванные разборкой или модификациями, выполненными Заказчиком.

Утилизация оборудования

При утилизации данной двери, уточните и соблюдайте соответствующие законы, стандарты, постановления и / или правила страны или региона, где используется данная дверь.

Авторское право

Данное руководство защищено авторским правом корпорации Nabtesco. Содержимое данного руководства не может быть перепечатано или скопировано без разрешения корпорации Nabtesco.

Виды и значения предупреждений

Предупреждения сообщают о возможных опасностях во время работы, чтобы уведомить работников о риске.

Пренебрежение данными предупреждениями может привести к несчастным случаям, являясь причиной серьезной травмы или смерти. Кроме того, основная часть привода и его комплектующие могут быть повреждены.

Обязательно соблюдайте указанное в предупреждениях.

Предупреждения выделены в следующие три категории.

| Сигнальное слово | Уровень опасности |
| --- | --- |
|  | Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к смерти или серьезным травмам. |
|  | Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к травме легкой или средней тяжести. |
|  | Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к повреждению имущества, не связанную с получением травм. |

|  | Используется для выделения важных вопросов или предоставления полезной информации. |
| --- | --- |

Содержание

Предисловие ……………………………………………………………………… 2

Важная информация …………………………………………………...…………2

Виды и значения предупреждений ……………………………………………..3

- Общий вид …………………………………………………………………………....5

- Правила безопасности ……………………………………………………………..6

  - Общие правила безопасности …………………………………………….….6

  - Правила безопасности при эксплуатации двери ………………………….7

  - Правила безопасности при прохождении через дверь …………………..8

- Настройка переключателя режимов …………………………………………….9

  - Настройки ……………………………………………………………………….9

    - Список настроек APS ………………………………………………….10

      - Настройка Key SW ………………………………...……………..10

      - Настройка режима «сна» ………………………………….……11

      - Настройка PS. PASS ……………………………………………..11

    - Служебная информация ……………………………………………...12

  - Описание переключателя режимов ……………………………………..…13

  - Переходы между экранами ……………………………………………….…14

  - Отображение ошибки на экране ……………………………………………22

- Очистка и осмотр ………………………………………………………………….23

- Поиск неисправностей ……………………………………………………………24

# Общий вид

Рис. 1-1 Общий вид двери

| Название компонента | Описание |
| --- | --- |
| Привод двери | Открывает и закрывает раздвижную дверь. Включает в себя редукторный двигатель (приводное устройство), контроллер (управляющее устройство), возвратный ролик, тележки, замок (опция), ремень и т.д. |
| Сенсор | Обнаруживает движение и передает сигнал действия на привод двери. |
| Ригель | Несущая конструкция на которй располагается привод двери |
| Подвижные створки | Автоматически открывающиеся / закрывающиеся створки |
| Неподвижная боковая створка | Неподвижная деталь, которая не открывается и не закрывается. |

# Правила безопасности

## Общие правила безопасности

Соблюдайте следующие правила безопасности в зависимости от ситуации, при которой происходит эксплуатация автоматических раздвижных дверей.

Правила безопасности при возникновении неполадок в работе системы

|  | Немедленно отключите электропитание, если вы заметили появление необычных звуков, запахов и / или дыма. Это может привести к пожару. |
| --- | --- |

Правила безопасности при возникновении искры

|  | Отключите электропитание при возникновении искры. Это может привести к получению электротравмы. |
| --- | --- |

Правила безопасности при возникновении перебоя в подаче электроэнергии

|  | Отключите электропитание при возникновении перебоя в подаче электроэнергии. При восстановлении подачи электроэнергии, тело или рука проходящего человека могут быть прижаты при неожиданном движении двери. |
| --- | --- |

Правила безопасности при возникновении неполадок в момент движения через дверной проем.

|  | Отключите электропитание, если проходящий человек не может двигаться, так как его трость, каблук обуви или ролик магазинной тележки попали в направляющий рельс (при его наличии) при движении. Тело или рука проходящего человека могут быть прижаты при неожиданном движении двери. |
| --- | --- |

Правила безопасности при шквальном или сильном ветре.

|  | Отключите электропитание при шквальном и / или сильном ветре (скорость ветра – 15 м/с или более). Движение двери может быть нестабильным из-за действия ветра, и тело или рука проходящего человека могут быть прижаты при неожиданном движении двери. |
| --- | --- |

## Правила безопасности при эксплуатации двери

Соблюдайте следующие правила безопасности и предостережения «перед началом работы», «во время работы» и «после работы» автоматических раздвижных дверей.

Правила безопасности перед началом работы

|  | Не работайте с переключателем режимов влажными руками. Это может привести к электротравме. Если переключатель электропитания и окружающая поверхность влажные, отключите электропитание, вытрите влагу сухой тканью и тщательно протрите детали, находящиеся под напряжением. Касание влажного переключателя электропитания и окружающей поверхности может привести к электротравме. Убедитесь в следующем перед включением электропитания. Ваше тело или рука могут быть прижаты при неожиданном движении двери. На пути движения двери нет людей или предметов. Раздвижная дверь находится в полностью закрытом положении. |
| --- | --- |

Правила безопасности во время работы

|  | Не открывайте кожух привода и никогда не трогайте элементы дверного привода. Это может привести к электротравме или зажатию вашей руки в элементах дверного привода. |
| --- | --- |

Предостережения после работы

|  | Не отключайте электропитание в момент открытия или закрытия двери. Дверь может столкнуться с другой дверью или рамой за счет движения по инерции, что может привести к повреждению компонентов системы. Закрывайте дверь на замок только после отключения электропитания. Если дверь закрыта на замок при включенном электропитании, это может привести к повреждению компонентов привода. |
| --- | --- |

## Правила безопасности при прохождении через дверь

Следующая информация касается правил безопасности при прохождении через автоматическую раздвижную дверь.

|  | Владелец или ответственный персонал по обслуживанию должны оповестить людей, проходящих через двери, о следующих правилах для обеспечения их безопасности. При несоблюдении данных правил безопасности, проходящий человек может быть зажат или ударен раздвижной дверью. |
| --- | --- |

Таблица 2-1 Правила безопасности при прохождении через дверь

| Опасное действие при прохождении через дверь | Правила безопасности |
| --- | --- |
| Останавливаться на пути движения двери | Проходите через дверь плавно и не останавливаясь на пути движения двери. Сенсор может не сработать, если человек остановится на пути движения двери. |
| Бежать через дверь | Не бегите через дверь. Дверь не успеет открыться, даже если сенсор смог обнаружить движение. |
| Проходить через дверь не убедившись, что она открыта / закрыта | Проходите через дверь убедившись, что она открыта. Например, сенсор может не сработать, если человек будет проходить через дверь с магазинной тележкой или большой сумкой. |
| Проходить через дверь по диагонали или начитать движение прямо от двери | Двигайтесь прямо в направлении двери. Сенсор может не сработать, если человек будет проходить через дверь по диагонали или начитать движение прямо от двери. |
| Подставлять пальцы или ступню к подвижным створкам двери | Не подставляйте пальцы или ступню к подвижным створкам автоматической раздвижной двери. Пальцы или ступня могут быть прищемлены при движении подвижных створок. |
| Прислоняться к неподвижной боковой створке двери | Не прислоняйтесь к неподвижной боковой створке двери, так как она находится на пути движения подвижных створок двери. . |
| Позволять ребенку играть в непосредственной близости от двери | Не позволяйте детям играть в непосредственной близости от двери. |
| - | При прохождении через дверь ведите маленького ребенка за руку. |
| - | Оказывайте помощь инвалидам в прохождении через дверь. |

# Настройка переключателя режимов

## Настройки

Далее указан список настроек и список ошибок / информации переключателя программ.

Список настроек APS (См. раздел «3.1.1 Список настроек APS»)

Список информационных элементов (См. раздел «3.1.2 Список информационных элементов»)

|  | Опция настройки, отмеченная серым цветом, является настройкой по умолчанию. |
| --- | --- |

Рис. 3-1  Переключатель режимов

### Список настроек APS

#### Настройка KEY SW

Настройка KEY SW позволяет изменить функции ввода клавишным переключателем.

| Наименование настройки | Варианты выбора | Описание |
| --- | --- | --- |
| KEY SW (Клавишный переключатель) | INVALID | Не функционирует |
|  | PS.MODE | При включенном KEY SW, для использования переключателя режимов необходимо ввести код. При выключенном KEY SW, переключателем режимов можно пользоваться без ввода кода. |
|  | OPEN 2SEC | При включенном KEY SW, автоматическая дверь переходит в режим удержания открытия. При выключенном KEY SW, автоматическая дверь находиться в режиме удержания открытия определенное время, а потом данный режим отключается. Варианты настроек времени в режиме удержания открытия: 2сек, 4сек, 6сек, 10сек, 15сек, 30сек и 60сек. |
|  | OPEN 4SEC |  |
|  | OPEN 6SEC |  |
|  | OPEN10SEC |  |
|  | OPEN15SEC |  |
|  | OPEN30SEC |  |
|  | OPEN60SEC |  |
|  | AUTO 2SEC | При включенном KEY SW, автоматическая дверь переходит в автоматический режим. При выключенном KEY SW, автоматическая дверь находиться в автоматическом режиме определенное время, а потом данный режим отключается. Варианты настроек времени в автоматическом режиме: 2сек, 4сек, 6сек, 10сек, 15сек, 30сек и 60сек. |
|  | AUTO 4SEC |  |
|  | AUTO 6SEC |  |
|  | AUTO10SEC |  |
|  | AUTO15SEC |  |
|  | AUTO30SEC |  |
|  | AUTO60SEC |  |

#### Настройка режима «сна»

Настройка времени режима «сна» позволяет изменить время бездействия.

| Наименование настройки | Варианты выбора | Описание |
| --- | --- | --- |
| SLEEP | OFF | Отключает функцию Sleep. |
|  | 1min | После некоторого времени без работы, переключатель переходит в режим «сна». Возможные настройки данного периода времени: 1 мин, 2 мин, 3 мин, 4 мин, 5 мин, 15 мин и 30 мин. |
|  | 2min |  |
|  | 3min |  |
|  | 4min |  |
|  | 5min |  |
|  | 15min |  |
|  | 30min |  |

#### Настройка PS. PASS

Настройка PS. PASS позволяет установить код для работы с переключателем программ.

| Наименование настройки | Варианты выбора | Описание |
| --- | --- | --- |
| PS. PASS (Код переключателя программ) | NOTHING | Всегда активный (пароль не нужен) |
|  | #1=UD | Последовательность №1 (↑↓) |
|  | #2=URDL | Последовательность №2 (↑→↓←) |
|  | #3=UDRL | Последовательность №3 (↑↓→←) |
|  | #4=UDURDL | Последовательность №4 (↑↓↑→↓←) |
|  | #5=URDLUD | Последовательность №5 (↑→↓←↑↓) |
|  | #6=URDLURDL | Последовательность №6 (↑→↓←↑→↓←) |
|  | #7=UDURDLUD | Последовательность №7 (↑↓↑→↓←↑↓) |

### Служебная информация

| Наименование информации | Описание |
| --- | --- |
| OPEN TIMES (Счет рабочих циклов) | Отображает количество движений открытия (включая обратное движение) двери. |
| LOCK TIMES (Счет рабочих циклов электрозамка) | Отображает количество срабатываний электрического замка. |
| D CONTROLLER (Название контроллера / Версия программного обеспечения) | Отображает название контроллера и версию программного обеспечения. |
| PROGRAM SW (Название переключателя режимов / Версия программного обеспечения) | Отображает название переключателя режимов и версию программного обеспечения. |

## Описание переключателя режимов

Рис. 3-2  Переключатель режимов

Значения нажатий клавиш

| Значок | Описание |
| --- | --- |
|  | Однократное нажатие клавишей навигации |
|  | Двукратное нажатие клавишей навигации |
|  | Однократное нажатие клавишей ввода |

Длительные нажатия

| Значок | Описание |
| --- | --- |
|  | При нажатии клавиши ввода более 1-2 секунд, появляется домашний экран. |
|  | При нажатии клавиши ввода более 4 секунд, переключатель программ перезагружается. |
| - | Переключатель программ переходит в режим бездействия при отсутствии команд на протяжении определенного срока времени. Если режим бездействия отключен, ввод пароля необходимо повторять через 5 минут. |

## Переходы между экранами

Домашний экран

A. Экран настройки режима двери

B. Экран настройки ширины открытия двери

C. Экран настроек APS (Дополнительные настройки переключателя режимов)

C-1 Экран настройки клавиш переключателя

C-2 Экран настройки времени режима «сна»

C-3 Экран настройки PS. Pass (пароль переключателя режимов)

D. Экран ошибок

D-1 Экран информации обслуживания

## Отображение ошибки на экране

Для определения статуса переключателя режимов, проверьте цвет верхней полоски экрана.

| Цвет | Описание |
| --- | --- |
| Синий | Переключатель режимов работает нормально. |
| Зеленый | Сообщает о сработавшем предохранителе. |
| Желтый | Сообщает об ошибке, связанной с одним из следующих наименований. THERMAL SAFETY SENSOR1 - 6 OVER HEAT (C) OVER HEAT (W) |
| Красный | Сообщает об ошибке, связанной с одним из следующих наименований. EEPROM NO MOTOR |
| Серый | Сообщает, что возникла ошибка обмена данных. |
| Черный | Сообщает об ошибке памяти APS данных. |

Рис. 3-3  Домашний экран

# Очистка и осмотр

Периодически очищайте и осматривайте автоматическую дверь для ее безопасного и комфортного использования.

|  | Выключите электропитание перед очисткой. Ваше тело или рука могут быть прижаты при неожиданном движении двери. На время проведения очистки поставьте знак «Очистка и осмотр», чтобы предотвратить включение электропитания кем-либо кроме рабочего персонала без соответствующего разрешения. Ваше тело или рука могут быть прижаты при неожиданном движении двери |
| --- | --- |

Таблица 4-1 Очистка и осмотр

| Объект очистки | Содержание и метод очистки | Заметки |
| --- | --- | --- |
| Зона движения створок двери и прилегающая зона | Уберите грязь (особенно с желоба направляющего рельса и зоны обнаружения датчика активации). Уберите влагу при помощи сухой ткани, если поверхность пола мокрая. Если пол остается мокрым, датчик активации может срабатывать, что приведет к неправильной работе двери. |  |
| Рама | Для очистки от легкого загрязнения и отпечатков пальцев: Протрите при помощи мягкой ткани с нейтральным очищающим раствором, а затем уберите влагу и раствор при помощи сухой ткани. | - |
|  | Для тяжелого и / или масляного загрязнения, трудно поддающегося очистке: Вытрите при помощи спирта, бензина и т.п., а затем уберите влагу при помощи сухой ткани. | Возникновение дефектов, обесцвечивания или потускнения материала рамы, в зависимости от материала поверхности, может быть связано с применением спирта, бензина и т.п. Перед очисткой убедитесь, что применение спирта, бензина и т.п. не приводит к повреждению материала поверхности. |
| Инфракрасный сенсор | Убедитесь, что датчик активации не загрязнен. Если датчик загрязнен, протрите его при помощи чистой сухой ткани. Чувствительность датчика может ухудшаться по мере загрязнения окна обнаружения датчика, что может привести к неправильной работе двери. | Никогда не мойте инфракрасный сенсор в воде. Это приведет к его поломке. При очистке будьте осторожны, чтобы не изменить угол установки сенсора. Изменение угла установки сенсора приведет к изменению зоны обнаружения и повлечет за собой нарушение нормальной работы (открытия / закрытия) двери. |

# Поиск неисправностей

При возникновении неполадок с автоматическими дверями, определите, как это проявляется, и попробуйте исправить неполадку в соответствии с указанным в таблице 5-1.

Если проблема не решена, или возникшая неполадка не указана в Таблице 5-1, немедленно отключите электропитание и обратитесь в наш справочный офис, занимающийся даннымиприводами. Также не позволяйте никому включать электропитание до момента обнаружения и устранения неполадки.

|  | Никогда не разбирайте и не модифицируйте данные двери. Это может привести к электротравме или зажатию тела или руки при неожиданном движении двери. Корпорация Nabtesco и ООО «ЭНТЕК» не несут ответственности за любые убытки или проблемы, вызванные разборкой или модификациями, выполненными заказчиком. |
| --- | --- |

Таблица 5-1 Поиск неисправностей

| Неполадка | Возможная причина | Способ исправления |
| --- | --- | --- |
| Дверь не открывается / закрывается автоматически (Дверь не может быть открыта / закрыта руками) | Какой-либо предмет может находиться или застрять на пути движения створок двери. | Отключите электропитание и уберите мешающий предмет. |
|  | Замок остался закрытым. | Отключите электропитание и откройте замок. |
| Дверь не открывается / закрывается автоматически (Дверь может быть открыта / закрыта руками) | Электропитание отключено. | Включите электропитание. |
|  | Инфракрасный сенсор не функционирует. | Отключите электропитание и обратитесь в ООО «ЭНТЕК» или к региональному диллеру. |
| Открытая дверь не закрывается | Какой-либо предмет может находиться или застрять на пути движения створок двери. | Отключите электропитание и уберите мешающий предмет. |
|  | Сенсор продолжает срабатывать. | Уберите объект, обнаруживаемый сенсором. |
| Появление необычных звуков, запахов и / или дыма, идущих от дверного привода | Дверной привод неисправен. | Отключите электропитание и обратитесь в ООО «ЭНТЕК» или к региональному диллеру. |

ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА

| Версия | Сводная информация | Дата |
| --- | --- | --- |
| 001 | Первая редакция | ИЮНЬ, 2014 |

# Text boxes

Инструкция по эксплуатации автоматических раздвижных дверей с приводом NABCO

DSN-60/75/150 EN

Привод (с внутренней стороны) ригеля)

Ригель

Неподвижная боковая створка

Неподвижная боковая створка

Подвижные створки

Направляющая

Сенсор

Клавиша ввода

Экран

Клавиша навигации

Клавиша ввода

Экран

Клавиши навигации

Пароль подтвержден?

НЕТ

ДА

HOME

A: РЕЖИМ ДВЕРИ

Ввод PS.PASS или HT.PASS

Пароль подтвержден?

НЕТ

ДА

Пароль подтвержден?

НЕТ

ДА

Ввод PS.PASS или HT.PASS

C: НАСТРОЙКА APS

D: ОШИБКА

См. раздел «А. Экран настройки режима двери»

См. раздел «С. Экран настройки APS».

См. раздел «D. Экран ошибки».

Пароль подтвержден?

НЕТ

ДА

B: ОТКРЫТО

См. раздел «В. Экран настройки положения двери».

ЗАМЕТКА

Экран ошибки появляется только при возникновении ошибки

Пароль подтвержден?

НЕТ

ДА

Ввод HT.PASS

E: МЕНЮ

См. Раздел «E. Экран меню».

Заметка

Для уточнения деталей по настройке языка, см. раздел «Е-2-5. Экран настройки языка».

После введения кода, его более не нужно вводить до входа программы в режим бездействия. Вход сбрасывается и ввод кода необходим, если программа находится в режиме бездействия, или никаких операций не было произведено на протяжении 30 минут.

Ввод PS.PASS или HT.PASS

Ввод PS.PASS или HT.PASS

Изменить настройку?

ДА

НЕТ

A: ОТКРЫТО

A: АВТО

A: РУЧНОЙ

A: НОЧЬ

A: РЕЖИМ ДВЕРИ

Домашний экран

(Режим: АВТО)

Домашний экран

(Режим: ОТКРЫТО)

A: ТОЛЬКО ВЫХОД

Список вариантов

Заметка

Для уточнения деталей по настройке языка, см. раздел «Е-2-5. Экран настройки языка».

См. «Домашний экран».

ЗАМЕТКА

Серым отмечены настройки по умолчанию.

Изменение цвета значка.

Изменить настройку?

ДА

НЕТ

B: ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТО

B: ЧАСТИЧНО ОТКРЫТО

B: ШИРИНА ОТКРЫТИЯ

ДОМАШНИЙ ЭКРАН (ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТО)

ДОМАШНИЙ ЭКРАН (ЧАСТИЧНО ОТКРЫТО)

СПИСОК ВАРИАНТОВ

Заметка

Для уточнения деталей по настройке языка, см. раздел «Е-2-5. Экран настройки языка».

См. «Домашний экран».

ЗАМЕТКА

Серым отмечены настройки по умолчанию.

Ширина открытия при полном открытии по умолчанию составляет 300 мм.

Ширина открытия при частичном открытии по умолчанию составляет 150 мм.

Изменение цвета значка.

C: НАСТРОЙКИ APS

C-2: БЕЗДЕЙСТВИЕ

C-1: ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИШ

C-3: PS. PASS

См. раздел «C-1 Экран настройки клавишного переключателя»

См. раздел «C-2 Экран настройки времени режима «сна»»

См. раздел «C-3Экран настройки PS PASS».

См. «Домашний экран».

ДОМАШНИЙ ЭКРАН

Изменить настройку?

ДА

НЕТ

INVALID

PS. MODE

OPEN 2SEC

OPEN 4SEC

OPEN 6SEC

OPEN 10SEC

OPEN 15SEC

OPEN 30SEC

OPEN 60SEC

AUTO 2SEC

AUTO 4SEC

AUTO 6SEC

AUTO 10SEC

AUTO 15SEC

AUTO 30SEC

AUTO 60SEC

C: НАСТРОЙКА APS (KEY SW: PSM)

C-1: ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИШ

СПИСОК ВАРИАНТОВ

ЗАМЕТКА

Серым отмечены настройки по умолчанию.

C: НАСТРОЙКА APS (KEY SW: INV)

СОХРАНИТЬ?

«ДА» +

«НЕТ» +

ДА

НЕТ

ДОМАШНИЙ ЭКРАН

См. «Домашний экран».

См. «Домашний экран».

Изменить настройку?

ДА

НЕТ

OFF

1min

2min

3min

4min

5min

15min

30min

C: НАСТРОЙКА APS

(SLEEP: 2)

C-2: БЕЗДЕЙСТВИЕ

СПИСОК ВАРИАНТОВ

ЗАМЕТКА

Серым отмечены настройки по умолчанию.

C: НАСТРОЙКА APS

(SLEEP: 1)

СОХРАНИТЬ?

«ДА» +

«НЕТ» +

ДА

НЕТ

ДОМАШНИЙ ЭКРАН

Изменить настройку?

ДА

НЕТ

NOTHING

#1=UD

#2=URDL

#3=UDRL

#4=UDURDL

#5=URDLUD

#6=URDLURDL

#7=UDURDLUD

C: НАСТРОЙКА APS

(PS. PASS: #2)

C-3: PS. PASS

СПИСОК ВАРИАНТОВ

ЗАМЕТКА

Серым отмечены настройки по умолчанию.

C: НАСТРОЙКА APS

(PS. PASS: #1)

СОХРАНИТЬ?

«ДА» +

«НЕТ» +

ДА

НЕТ

ДОМАШНИЙ ЭКРАН

См. «Домашний экран».

RAM

ROM

EEPROM

COMM.

CONNECTION

SEND BUFF

RECV BUFF

NO LOAD

THERMAL

ENCODER

MOTOR

NO MOTOR

SAFETY

SENSOR1

SENSOR2

SENSOR3

SENSOR4

SENSOR5

SENSOR6

OVER CURRENT

OVER HEAT (C)

OVER HEAT (W)

A/D

CLOCK

INTERRUPT

SW RESET

HW WDT

D: ОШИБКА

СПИСОК ОШИБОК

ЗАМЕТКА

Элементы с ошибками отображены красным

D-1: ИНФОРМАЦИЯ

ДОМАШНИЙ ЭКРАН

См. раздел «D-1 Экран информации обслуживания».

См. «Домашний экран».

OPEN TIMES

LOCK TIMES

D CONTROLLER

PROGRAM SW

D-1: ИНФОРМАЦИЯ

D: ОШИБКА

СПИСОК ИНФОРМАЦИИ

См. раздел «D. Экран ошибки».

ЗАМЕТКА

Экран ошибки появляется, когда возникает ошибка.

Верхняя полоска