КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автоматических раздвижных дверей

с приводами NABCO  DSN-60/75/150 EN

## ДУМАЯ НА ШАГ ВПЕРЕД

# Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ_______________________________________           3

2. БЕЗОПАСНОСТЬ_________________________________           3

2.1 ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

2.2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ_________________________________        4

  - ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВОДОВ

3.2 РЕЖИМЫ РАБОТЫ

  - АВТОРИЗАЦИЯ ДОСТУПА

3.4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ________________          5

4.1 РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.2 ТЕСТИРОВАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

5. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ______________              7

6. ОШИБКИ_______________________________________               7

7. УТИЛИЗАЦИЯ__________________________________               8

2

1. ВВЕДЕНИЕ

| НАЗНАЧЕНИЕ | Эта инструкция предназначена для пользователей автоматических дверных систем NABCO. Предполагается, что система установлена и протестирована квалифицированными специалистами и готова к эксплуатации. Вся продукция сертифицирована соответствующим образом. |
| --- | --- |

Полезная информация, советы, рекомендации и т.д. выделяются курсивом.

2. БЕЗОПАСНОСТЬ

2.1 ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

| ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | Привод NABCO разработан и сконструирован в соответствии с современными технологиями и техникой безопасности и предназначен исключительно для эксплуатации автоматических дверей NABCO. Класс защиты привода IP 22. Без дополнительных мер безопасности привод может быть установлен только внутри здания. Любое другое использование привода считается неправильным и может привести к травмированию пользователя и третьих лиц. Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования; всю ответственность несёт пользователь. Если над входом в здание отсутствует козырёк или навес, владельцу двери необходимо установить небольшой козырёк над внешним сенсором (из оцинкованной стали, пластика и т.п.) для защиты сенсора от дождя. |
| --- | --- |

| ОСНОВНАЯ МЕРА БЕЗОПАСНОСТИ – ПРАВИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С СИСТЕМОЙ | Используйте систему только в технически исправном состоянии. Убедитесь, что неисправности, которые могут снизить безопасность системы, немедленно устраняются специалистами. |
| --- | --- |

2.2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

| ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ | Двери должны эксплуатироваться и содержаться таким образом, чтобы всегда гарантировалась безопасность пользователя, обслуживающего персонала и третьих лиц. |
| --- | --- |

| ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ | Персонал, осуществляющий эксплуатацию, проверку или обслуживание дверной системы, должен получить соответствующие инструкции. Персонал, работающий с дверными системами, должен прочитать и понять инструкции по эксплуатации перед выполнением каких-либо работ. Механические и электрические работы с дверьми и управляющей системой могут быть выполнены только нашим обученным персоналом или пользователем после консультации с нашим персоналом. Всем остальным лицам запрещается производить ремонт или вносить изменения в систему. |
| --- | --- |

3

4

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3.1 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВОДОВ

| Параметр | DSN-60 EN | DSN-75 EN | DSN-150 EN |
| --- | --- | --- | --- |
| Вес створок, при 1 створке, кг | 75 | 100 | 120 |
| Вес створок, при 2 створках, кг | 2x60 | 2x85 | 2x120 |
| Минимальная ширина створки, мм | 500 | 500 | 500 |
| Максимальная площадь 1 створки, м2 | 2,2 | 2,8 | 3,3 |
| Максимальная площадь 2 створок, м2 | 2x1,8 | 2x2,6 | 2x3 |
| Скорость открытия на створку, см/с | 10-70 | 10-70 | 10-70 |
| Скорость закрытия на створку, см/с | 10-70 | 10-70 | 10-70 |
| Максимальная скорость ветра, м/с | 15 | 15 | 15 |
| Напряжение внешнее | 220V, 50/60 Hz | 220V, 50/60 Hz | 220V, 50/60 Hz |
| Потребление электроэнергии, Вт | 170 | 270 | 270 |
| Сечение привода, ВxШ,мм | 130x160 | 130x160 | 130x160 |
| Количество программируемых выходов | 2 | 2 | 2 |
| Температурный режим, град. С | -20+50 | -20+50 | -20+50 |
| Относительная влажность, до % | 95 | 95 | 95 |

  - РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Автоматическая дверь с приводами NABCO  DS-60/75/150 имеет следующие режимы работы:

АВТОМАТИЧЕСКИЙ;

ТОЛЬКО ВЫХОД;

ЗАКРЫТО;

ОТКРЫТО;

РУЧНОЙ;

Также имеется возможность выбора ширины открытия:

УМЕНЬШЕННАЯ ШИРИНА ОТКРЫТИЯ (ЗИМНИЙ РЕЖИМ)/ПОЛНАЯ ШИРИНА

Переключаются режимы с помощью сенсорной панели управления.

| АВТОМАТИЧЕСКИЙ | Дверной привод NABCO находится в автоматическом режиме работы и обеспечивает автоматическое закрытие и открытие дверей с обеих сторон. Команду на открытие дают установленные активаторы (инфракрасные сенсоры). Дверь открывается на установленную ширину. |
| --- | --- |
| ТОЛЬКО ВЫХОД | Дверной привод NABCO находится в автоматическом режиме работы только со стороны выхода и обеспечивает автоматическое закрытие и открытие дверей. Команду на открытие дает только установленный внутренний активатор (инфракрасный сенсор). Дверь открывается на установленную ширину. |
| ЗАКРЫТО | Дверной привод NABCO находится в закрытом режиме работы. При наличии замка, дверь закрыта на замок. Активация установленных инфракрасных сенсоров не вызывает открытия двери. |
| ОТКРЫТО РУЧНОЙ | Дверной привод NABCO находится в открытом режиме работы. Дверь открыта на установленную ширину. Дверной привод NABCO находится в ручном режиме работы. Створки двери возможно двигать руками. |

В случае если необходимо изменить ширину открытия, лучше это сделать в закрытом положении.

  - АВТОРИЗАЦИЯ ДОСТУПА

Для изменения режима работы и ширины открытия двери  необходимо ввести код авторизации.

Последовательность №1 (установленная по умолчанию) следующая: ↑↓ и далее  клавишу ввода.

Для входа в меню изменения режимов работы надо кратковременно нажать ↑.

Для входа в меню изменения ширины открытия надо кратковременно ↓.

После выбора нужного параметра панель перейдет в спящий режим через 1 мин.

# Внимание! Для входа в режим программирования и изменения параметров работы двери (скоростей, момента, сервисных функций) ознакомьтесь с полной инструкцией по эксплуатацией привода DSN-60/75/150 EN или с инструкцией по эксплуатацией контроллера

# R-N60/75/150 EN.

  - ЭКСПЛУАТАЦИЯ

| ОТКРЫТИЕ | Дверной привод NABCO находится в автоматическом режиме работы и обеспечивает автоматическое закрытие и открытие дверей. |
| --- | --- |
| АКТИВАТОРЫ | Дверь открывается автоматически. Сигнал к открытию дают активаторы открытия: автоматически – с помощью активаторов: инфракрасных сенсоров, контактного мата, бесконтактных датчиков или вручную – с помощью кнопки. При обнаружении активатором человека, дверь открывается, остаётся открытой в течение заданного времени нахождения в открытом положении и затем снова закрывается. Если детектор движения обнаруживает человека в то время, пока дверь открыта, то дверь остаётся открытой. Если человек двигается в зоне видимости детектора движения по направлению к закрывающейся двери, то дверь немедленно открывается снова. |

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Периодичность проведения технического обслуживания зависит от срока и интенсивности эксплуатации. Тем не менее, техническое обслуживание должно выполняться специалистами не реже одного раза в год. Следующие меры могут повысить срок службы привода: -Минимум два раза в год необходимо удалять пыль с рельса, тележек ремня и направляющих. Данная мера уменьшает износ тележек, увеличивает срок службы привода. -Проверяйте минимум 2 раза в год напряжение в электросети. При нестабильном напряжении (допустимый интервал V=220 +/- 10%) требуется установка фильтра-стабилизатора. В противном случае контроллер и другие электронные части могут быть повреждены. -Все узлы и элементы привода имеют заводскую смазку на весь срок службы. Ни один узел привода не требует дополнительной смазки. Смазывать узлы и элементы привода запрещается.

4.2 ТЕСТИРОВАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

| ПЕРИОДИЧНОСТЬ | Двери должны периодически проверяться, не реже одного раза в 3 месяца. |
| --- | --- |
| ОБЪЁМ РАБОТ 6 | Владелец автоматической двери должен периодически проверять правильное функционирование двери и защитных устройств. Это помогает выявить функциональные недостатки на ранней стадии. Если на ранней стадии проверки обнаруживаются какие-либо дефекты, то об этом следует сообщить уполномоченному дилеру NABCO. 5 Тесты, выполняемые пользователем, требуют небольшого количества времени, но они являются важными для безопасного и правильного функционирования системы. Помимо этого пользователь должен: -следить за чистотой пола на всем движении створок; -протирать окно обнаружения сенсоров тряпкой или ватой, смоченной мыльной водой; -протирать алюминиевые и стальные видимые поверхности тряпкой, смоченной мыльной водой или другой нейтральной жидкостью; -следить за жесткостью створок, уплотнением и щетками. В случае возникновения проблем связанных со створками, следует немедленно обратиться за консультацией или сервисом в ООО «ЭНТЕК» или к региональному дилеру. Для того, чтобы избежать травмирования, протирать движущиеся части следует при отключенном электропитании. |

Пользователем должны производиться следующие проверки:

| ТЕСТИРОВАНИЕ АКТИВАТОРА | - кратковременно активируйте соответствующее импульсное устройство: --- Дверь открывается и закрывается снова после истечения установленного времени нахождения в открытом положении. |
| --- | --- |
|  | - Активируйте импульсное устройство в течение 20 сек. ---Дверь открывается и остаётся в открытом положении; после выключения импульсного устройства дверь закрывается после истечения времени нахождения в открытом положении |
| РАДАР ИЛИ ИНФРАКРАСНЫЙ СЕНСОР | -Нормальное приближение к двери: ---Дверь открывается и закрывается после истечения заданного времени нахождения в открытом положении. -Медленное приближение (пожилой человек), промежуток времени до подхода к двери 5 сек: ---Нормальное открытие двери. Дверь не должна открываться слишком рано. -Медленное приближение к двери сбоку: ---Дверь должна открыться |
| ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕВЕРС | Поместите препятствие (резиновый блок или т.п.) между двумя дверными створками без прерывания луча фотоэлементов: ---При обнаружении препятствия дверь снова откроется. После увеличенного времени задержки в открытом положении дверь закроется с пониженной скоростью. |
| ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ НА ЧРЕЗМЕРНЫЙ ИЗНОС | Следует проверять дверь на наличие следов износа, как стружки, запаха, шума и другие. При появлении следует обратиться к дилеру NABCO. |

5. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неполадка | Возможная причина | Способ исправления |
| --- | --- | --- |
| Дверь не открывается / закрывается автоматически (Дверь не может быть открыта / закрыта руками или открывается/закрывается с усилием более 4 кг) | Какой-либо предмет может находиться или застрять на пути движения створок двери. | Отключите электропитание и уберите мешающий предмет. |
|  | Замок остался закрытым. | Отключите электропитание и откройте замок. |
|  | Створки задевают за проем или направляющие | Проверьте, правильно ли установлены направляющие для створок, при необходимости добейтесь плавного движения створок руками без электроэнергии. Проверьте, соответствует ли вес створок весовым характеристикам привода. Проверьте зазоры между створками и всем периметром проема. |
|  | Слишком плотно прижат эксцентрик тележек | Отрегулируйте эксцентрик в соответствии с инструкцией по монтажу привода |
| Дверь не открывается / закрывается автоматически (Дверь может быть открыта / закрыта руками) | Электропитание отключено. | Включите электропитание. |
|  | Инфракрасный сенсор не функционирует. | Отключите электропитание и обратитесь в ООО «ЭНТЕК» или к региональному дилеру. |
| Открытая дверь не закрывается | Какой-либо предмет может находиться или застрять на пути движения створок двери. | Отключите электропитание и уберите мешающий предмет. |
|  | Сенсор продолжает срабатывать. | Уберите объект, обнаруживаемый сенсором. |
|  | Нажата аварийная кнопка (опция) или активна пожарная сигнализация | Разблокируйте аварийную кнопку. Деактивируйте пожарную сигнализацию. |
| Появление необычных звуков, запахов и / или дыма, идущих от дверного привода | Дверной привод неисправен. | Отключите электропитание и обратитесь в ООО «ЭНТЕК» или к региональному дилеру. |

Внимание! Если обслуживающий персонал не обладает достаточными знаниями и навыками по сервису и ремонту автоматических дверей с приводами NABCO, открывать кожух привода и производить любые работы запрещено! Обратитесь в ООО «ЭНТЕК» или к авторизированному региональному дилеру. Более подробная информация на сайте: www.entec.ru

6. ОШИБКИ

При возникновении ошибки цвет верхней полоски экрана переключателя режимов изменяется с синего на зеленый, желтый, красный, серый или черный, в зависимости от ошибки. Для входа в режим просмотра ошибки необходимо дважды кратковременно нажать влево (←←). Код авторизации тот же, что и для смены режимов и ширины открытия:  ↑↓ и далее  клавишу ввода. Ниже в таблице приведены основные ошибки и их описание:

7

8

| Наименование ошибки | Описание |
| --- | --- |
| SENSOR1 (Ошибка датчика <S1>) | Выводится, если входной сигнал, установленный в положение «with sensor test» , не получает ответа от сенсора при включенном режиме «Safety sensor test» (Тест датчика безопасности). Данная ошибка предполагает, что входной сигнал включен. Если ошибка возникает после изменения настроек, возможна неисправность сенсора. * Обязательно настройте режимы «input with safety sensor test» и «safety sensor output» вместе для открытия и закрытия. Если установлен только один из режимов, настройка будет определена как неправильная, и будут выводиться ошибки самодиагностики от «SENSOR1» до «SENSOR6», что приведет к остановке работы дверей. |
| SENSOR2 (Ошибка датчика <S2>) |  |
| SENSOR3 (Ошибка датчика <S3>) |  |
| SENSOR4 (Ошибка датчика <S4>) |  |
| SENSOR5 (Ошибка датчика <S5>) |  |
| SENSOR6 (Ошибка датчика <S6>) |  |
| OVER CURRENT (Перегрузка мотор-редуктора) | Выводится при перегрузке мотор редуктора. |
| OVER HEAT (C) (перегрев мотор-редуктора) | Выводится при увеличении температуры мотор-редуктора и приближению ее к величине верхней границы. Может быть связано с сопротивлением движению или слишком частым открытием / закрытием двери. Дверь будет продолжать нормально функционировать. |
| OVER HEAT(W) (Предупреждение о перегреве мотор-редуктора) | Выводится при увеличении температуры мотор-рудуктора и достижении ее величины верхней границы. Может быть связано с сопротивлением движению или слишком частым открытием / закрытием двери. Движение двери станет замедленным. |
| NO LOAD (Ошибка нулевой нагрузки) | Данная ошибка возникает, если двигатель работает без нагрузки на протяжении длительного периода времени. Движение двери будет остановлено. |
| THERMAL (Включение температурной защиты) | Отображается при активации температурного датчика мотор-редуктора из-за высокой температуры. Может быть связано с повышенным сопротивлением при движении или слишком частым открытием / закрытием двери. Движение двери зависит от настройки при активации температурного датчика. |
| ENCODER (Ошибка датчика обратной связи) | Отображается, если сигнал датчика обратной связи нестабилен. Работа двери будет остановлена. |
| MOTOR (Ошибка двигателя) | Отображается, когда обнаружена неполадка в мотор-редукторе. Работа двери будет остановлена. |
| NO MOTOR (Ошибка отсоединения двигателя) | Отображается отсутствии сигнала от мотор-редуктора. Проводка двигателя может быть не присоединена или разомкнута. Работа двери будет остановлена. |

6. УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока эксплуатации система должна быть утилизирована в соответствии с национальными нормами. Обращайтесь к фирмам, специализирующимся на утилизации.

##### Содержание настоящей Инструкции может изменяться

ООО «ЭНТЕК» Россия, 115230 Москва, Варшавское шоссе 46, офис 610.

Тел./факс (495) 921-35-18, 730-62-97.

www.entec.ru  Е-mail info@entec.ru