##### Настройки автоматической двери с приводом NABCO

DSN-60 EN      	DSN-75 EN  		DSN-150 ЕN

В столбце «заводские настройки» указан возможный выбор и подчеркнуты заводские настройки из Японии. Также приведены рекомендуемые ООО «ЭНТЕК» настройки.

Для входа в режим программирования удерживайте кнопку «вправо» в течение 2-х секунд.

Пароль, установленный по умолчанию для входа в режим программирования следующий: DRUL (Последовательность №1 (↓→↑←))

При наличии электромеханического замка, сразу настройте его тип (меню Spesial Func).

R/L & STROKE

| № | Параметр | Описание | Заводская настройка | Настройка рекомендуемая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R/L(B) | Направление вращения мотора: | Left/Bi part Right |  |
| 2 | FULL STRK | Настройка полной ширины открытия: | Настраивается вручную |  |
| 3 | PARTIAL STRK | Настройка частичной ширины открытия (зимний режим) | Настраивается вручную |  |

SPEED/TIMER

| 4 | OP. SPEED | Скорость открытия: | 100-700 мм/с: 100, 200, 300, 400, 500, 600 700 | 500-700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | CL. SPEED | Скорость закрытия: | 100-700 мм/с: 100, 200, 300, 400, 500, 600 700 | 400-700 |
| 6 | OP. TIMER | Задержка в открытом положении, с: | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 | 0 |
| 7 | =>FULL OP. | Полное открытие, вне зависимости от таймера | YES / NO | YES |

FEELING ADJ

| 8 | ST.TORQUE | Момент при ускорении: | 0 меньше ～7 больше (0 WEAK, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 STORONG) | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | B/R.TORQUE | Момент при торможении и реверсе: | 0 меньше ～7 больше (0 WEAK, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 STORONG) | 4 |
| 10 | OP.C.RANGE / CL.C.RANGE | Диапазон плавной остановки при открытии/ закрытии | 25～350 мм (25mm, 50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm) | 25 |
| 11 | OP.SEN./ CL.SEN. | Чувствительность при открытии/ закрытии | 0 - 3 (0 HIGH, 1, 2, 3 LOW) | 0 |
| 12 | AFTER OPSA. | Поведение двери при остановке во время открытия | 0 STOP 1 RETRY 2 SLOW OP | 0 |
| 13 | AFTER CLSA | Поведение двери при остановке во время закрытия | 0 STOP 1 REOPEN 2 SLOW CL 3 SLOW OP | 1 |

SPECIAL FUNCTIONS

| 14 | HOLD CL. | Удержание закрытия | YES / NO | YES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | HOLD OP. | Удержание открытия | YES / NO | NO |
| 16 | POWER ON | Поведение двери после включения электропитания | 0 SLOW CLOSE 1 SLOW 2 SLOW OPEN 3 STOP 4 LEAD SW 5 STROKE CHK | 0 |
| 17 | EL.LOCK | Тип электрического замка | - NON - UNLOCK - LOCK | Согласно наличию и типу замка |
| 18 | LOCK MODE | Режим работы электрического замка | - ANY MODE - ONE WAY&NIGHT - NIGHT ONLY | NIGHT ONLY |
| 19 | DELAY TMR | Время задержки открытия | 0ms 150ms 300ms SIN | 150 |

INPUT SET

| 20 | PORT A(S1) PORT B(S2) PORT C(S3) PORT D(S4) PORT E(S5) PORT F PORT G PORT Z(S6) |  | EMG.OPEN EMG.STOP ACT.IN C.SF.IN W/ T ACT.OUT PSW1 PSW2 C.SF.OUT W/ T | EMG.OPEN EMG.STOP ACT.IN C.SF.IN W/ T ACT.OUT PSW1 PSW2 C.SF.OUT W/ T |
| --- | --- | --- | --- | --- |

INPUT TYPE

| 21 | S1 S2 S3 S4 S5 S6 |  | A or B A or B A or B A or B A or B A or B | A A A B A B |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OUTPUT SET

| 22 | OUT1 OUT2 |  | CL.SAFETY | CL.SAFETY |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OUTPUT TYPE

| 23 | OUT1 OUT2 |  | A or B A or B | А |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Более подробную информацию и иформацию об ошибках см. инструкцию «4SS121012 Инструкция по эксплуатации контроллера R-N60/75/150 EN».

Данный лист настроек применять, если оба установленных сенсора OA-220CN.

Настройки сенсора производить по инструкции «4SS121000 Инструкция по эксплуатации сенсора OA-220CNT». При настройке некоторых параметров необходимо перевести DYP-переключатели в режимы «настройки» и «установки».

ООО «ЭНТЕК» Россия, 115230 Москва, Варшавское шоссе 46, офис 610.

Тел./факс (495)730-62-96, 921-35-18. www. entec. ru  Е-mail: info@entec.ru