ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И РЕГУЛИРОВКЕ АКТИВНОГО ИНФРАКРАСНОГО

СЕНСОРА SSP-1 (СУПЕРСЕНСОРА)

Сенсоры  NABCO разработаны и выпускаются для обеспечения максимальной безопасности и комфорта людей. Однако неправильное использование сенсора может привести к различным проблемам и травмам, как монтажников, так и пешеходов. Поэтому, тщательно изучите это руководство и используйте продукт в соответствии с его назначением для безопасной и удобной эксплуатации.

ДУМАЯ НА ШАГ ВПЕРЕД

Содержание:

- Описание работы и преимущества

- Спецификация и характеристики

- Ограничения при установке и использовании

- Установка сенсора

- Настройки сенсора

- Поведение двери при включении электропитания

- Настройка чувствительности сенсора

- Устранение неисправностей

- Описание работы и преимущества

«SSP-1 Super Sensor» -- сенсор для автоматических дверей, предполагающий накладной монтаж. Сенсор реагирует на подвижные и неподвижные объекты, находящиеся в поле зрения сенсора, используя инфракрасный принцип.

Преимущества:

- Сенсор SSP-1 – первый сенсор в мире, который позволяет выполнить мониторинг «зоны хода» подвижных створок;

- Сенсор SSP-1 имеет исключительные возможности по активации при подходе сбоку вдоль линии двери;

- Повышенный уровень безопасности, благодаря использованию 5 линий настроек с высокой точностью регулировки;

- Две линии «активации» (4 и 5) для  подходящих к сенсору и 3 линии «присутствия» (1,2,3) настраиваются независимо друг от друга;

- Наличию настроек, исключающих ложные срабатывания вследствие снега и насекомых;

- Широкий диапазон настройки времени «присутствия»: 2-15-60 секунд или «постоянное присутствие»;

- Для предотвращения интерференции и ложных срабатываний существует 4 типа сигнала.

2. Спецификация и характеристики

| Принцип действия | Инфракрасный, обнаружение подвижных и неподвижных объектов |
| --- | --- |
| Высота установки | Максимально 3200 мм |
| Чувствительность | Настраиваемая величина |
| Глубина поля зрения | Настройка углом | Активация 0º~10º (5 положений) |
|  |  | Безопасность 0º~8º (5 положений) |
| Ширина поля зрения | Настройка количеством линий активации | 5, 4, 3, 2 линии (переключателями) |
| Самодиагностика | ON/OF (переключателями) |
| Режим работы | Нормальный / Дождь-снег-насекомые (переключателями) |
| Защита от интерференции | 4 типа сигнала (переключателями) |
| Время задержки сигнала | ~ 0,5 сек |
| Индикация светодиода | Функционирование — зеленый, активация – красный, повторная активация – оранжевый, ошибка самодиагностики – красный/зеленый |
| Время присутствия | Активация | 2, 15, 60 сек, постоянное присутствие (переключателями) |
|  | Безопасность | 2, 15, 60 сек, постоянное присутствие (переключателями) |
| Питание | 12V~110V AC/DC ±10% 50/60Hz, 120 мА при 12 VDC |
| Выход | Нормально открытый |
| Вес | 250 грамм |
| Габаритные размеры | 230 мм х 66,5 мм х 33,5 мм |
| Комплектация | 2 самореза, кабель 2000 мм, монтажная наклейка, инструкция |

Вид сенсора без кожуха

Комплектация

В комплектацию сенсора входят:

-Сенсор с кожухом (серебряный, белый, черный);

-Кабель 2000 мм;

-Саморезы 2 шт;

-Монтажная наклейка.

Габаритные размеры сенсора

- Ограничения при установке и использовании

Максимальная высота установки 3200 мм.

Не помещайте подвижные объекты в зону

действия сенсора. Это может вызвать ложные

срабатывания.

Не устанавливайте сенсор незащищенным

от дождя и снега. Это может повредить

электронные компоненты. Если есть вероятность

попадания на сенсор снега или дождя –

установите защитный козырек.

Вода и снег в поле зрения  сенсора могут

привести к ложным срабатываниям.

Избегайте установки сенсора там, где на него

падает отраженный солнечный свет или свет

от других мощных световых источников.

Выхлопные газы или пар в зоне действия сенсора

могут привести к ложным срабатываниям.

Для сенсоров одной двери установите

разные типы сигналов. Это позволит

избежать интерференции сигналов и ложных

срабатываний.

Если сенсоры установлены рядом,

то установите разные типы сигналов.

Это позволит избежать интерференции

сигналов и ложных срабатываний.

- Установка сенсора

Сенсор SSP-1 устанавливается на вертикальную поверхность над проемом.

Устанавливайте сенсор не выше чем на 50 мм от низа профиля притолоки. В противном случае будет уменьшен диапазон регулировок.

Наклейте монтажную наклейку на поверхность и просверлите указанные отверстия.

Снимите кожух с сенсора

Зафиксируйте корпус сенсора прилагаемыми шурупами.

Сделайте электрические подключения и аккуратно уложите кабель.

Выполните все необходимые настройки сенсора согласно данной инструкции.

Аккуратно установите кожух, не сбивая настроек.

- Настройки сенсора

Переключатели на схеме указаны в положении, соответствующем заводским настройкам.

Группа переключателей 1

Группа переключателей «1» - установка времени присутствия для зон безопасности и активации. (Заводская установка – 2 секунды);

Группа переключателей «2» - установка глубины поля зрения. Выбирается кол-во линий от 2-х до 5-ти. (Заводская установка – 5 линий, 1 линия – ближайшая к приводу);

Группа переключателей «3» - установка типа сигнала для предотвращения интерференции и ложных срабатываний. (Заводская установка – тип А);

Группа переключателей 2

Группа переключателей «4» - установка чувствительности сенсора:

нормальный (откл) или дождь-снег трех уровней:

1- малое загрубление чувствительности;

2- среднее загрубление чувствительности;

3- высокое загрубление чувствительности.

Группа переключателей «5» - настройка функции отслеживания зоны хода подвижных створок.

Нормально – настойка выполняется при каждом включении двери.

Автоматически- функция отслеживания начинает действовать после 3-х  полных циклов работы двери при прохождении через них.

Только обнаружение- настройка функции отслеживания не выполняется при включении привода. Зона хода  подвижных створок работает как зона активации, но не мониторится.

Отключено - функция отключена.

Группа переключателей «6» - функция автоматический включает монитор проема  или отключает в случае, если в поле зрения сенсора отсутствуют объекты. Устанавливайте в положение отключено если используются дополнительные системы безопасности. Функция может работать только при группе переключателей «5» установленной в положения «Нормально» или «автоматически».

Группа переключателей «7» - функция самодиагностики. (Заводская установка – «включена»). Если сенсор с помощью функции самодиагностики определит проблему или неисправность, то дверь при «включенной» самодиагностики, останется в открытом положении и светодиод сенсора будет мигать красным/зеленым. В этом случае следует проверить настройки сенсора (связанные с чувствительностью сенсора, полем зрения и рефлекторной поверхностью пола), если проблема не решится, то заменить сенсор.

Группа переключателей «8» - функция позволяет минимизировать недостатки в работе сенсора при установке на неровное основание. Заводская установка – «отключена».

Регулировка угла наклона зон активации и безопасности

С помощью рычагов, расположенных сбоку корпуса сенсора можно отрегулировать углы наклона, как для зоны безопасности (на корпусе слева), так и для зоны активации (на корпусе справа). Заводская установка – зона безопасности – 0 градусов, зона активации -- +10 градусов.

Диаграмма настроек глубины поля зрения сенсоров приведена при максимальном уровне чувствительности.

Регулировка ширины поля зрения

Ширина поля зрения настраивается отдельно для зоны активации и зоны безопасности. «Узкому» полю зрения соответствует положение головок винтов «single», «широкому» соответствует положение головок винтов «by-parting».

- Поведение двери при включении электропитания

Внимание! Данный раздел нужен только при настройке функции мониторинга «зоны хода» подвижных створок! Перед подключением электропитания убедитесь, что подключение выполнено в соответствие с требованиями инструкции! Первый цикл открытия/закрытия очень важен для функции мониторинга «зоны хода» подвижных створок!

Если первый цикл не будет завершен полностью (нужно исключить нахождение людей в поле зрения сенсора в течение всего цикла), то левый светодиод мигает зеленым и функция мониторинга «зоны хода» подвижных створок не будет активна. По завершении цикла светодиод перестает мигать зеленым. Обычно это занимает 30-37 секунд. В течение этого времени следует исключить изменение условий установки, нахождение людей или объектов в поле зрения.

- Настройка чувствительности сенсора

После установки и настройки включите дверь и проверьте корректность ее работы.

Винт регулировки чувствительности находиться между группами переключателей. Минимальное значение - L, максимальное - Н.

Если поле зрения настроено корректно, но дверь не закрывается даже когда никого  (ничего) в поле зрения нет, то уменьшите чувствительность поворотом в направлении L. Сделайте тест еще раз.

Если  сенсор не срабатывает и дверь не открывается при корректной настройке поля зрения, то увеличьте чувствительность поворотом в направлении Н. Сделайте тест еще раз.

- Устранение неисправностей

| Неисправность | Возможная причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Не работает | Подсоединение некорректно | Проверьте подсоединение сенсора |
|  | Некорректное электропитание | Используйте электропитание как указано в инструкции |
| Не работает иногда | Пыль или капли на поверхности сенсора | Протрите тряпкой, смоченной мыльным раствором (не спиртом!) |
|  | Не настроена чувствительность | Настройте чувствительность |
|  | Не корректно настроено поле зрения | Настройте корректно в соответствии с инструкцией |
| «Самосрабатывание» | 2-я линия активации видит дверные створки | Настройте угол корректно в соответствии с инструкцией |
| Дверь открывается даже если никого (ничего) в поле зрения нет | Подвижный объект в поле зрения | Настройте поле зрения или удалите подвижный объект |
|  | Ширина поля зрения шире, чем возможно условиями площадки | Настройте ширину поля зрения в соответствии с условиями установки |
|  | Чувствительность слишком высокая | Уменьшите чувствительность |
|  | Интерференция сигналов | Настройте типы сигналов в соответствии с инструкцией |
|  | Изменились условия установки (загрязнилась или изменилась поверхность) | Сенсор по истечении времени задержки перенастроится сам, если нужно измените настройки. |

Содержание настоящей Инструкции может изменяться

ООО «ЭНТЕК» 115230 г. Москва, Варшавское шоссе 46, офис 800.

Тел./факс (495) 730-62-96, (495) 921-35-18. Е-mail: info@entec.ru

www.entec.ru